Перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная уборка мест общего пользования |
| 1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | ежедневно |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей | 1 раз в неделю |
| 1.3. | Мытье пола кабины лифта | ежедневно |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок, маршей | 1 раз в месяц |
| 1.5. | Влажная протирка стен, дверей | 1 раз в год (весной) |
| 1.6. | Мытье окон | 1 раз в год (весной) |
| 1.7. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год (весной) |
| 1.8. | Влажная протирка перил | 1 раз в год (весной) |
| 2 | Санитарная очистка придомовой территории |
| 2.1. | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|  | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия придомовой территории | ежедневно в дни снегопада |
|  | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 1 раз в сутки |
|  | Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 1 раз в сутки в дни гололеда |
|  | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки в дни гололеда |
| 2.6. | Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года | ежедневно |
| 2.7. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка случайного мусора) | ежедневно |
|  | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | 3 раза за летний сезон |
|  | Сгребание и уборка скошенной травы | по мере выкашивания |
| 3 | Содержание мусоропроводов |
| 3.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер вручную | ежедневно |
| 3.2. | Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) | 1 раз в неделю |
| 3.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов (подбор мусора) | ежедневно |
| 3.4. | Дезинфекция мусоропроводов вручную | 1 раз в неделю |
| 4 | Аварийное обслуживание | заявочно |
| 5 | Лифты |
| 5.1. | Уборка лифтовых кабин | ежедневно |
| 5.2. | Техническое обслуживание лифтового оборудования | согласно графику |

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание помещений общего пользования |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в окнах лестничных клеток, технических помещений в многоквартирном доме |
| 1.2. | Замена перегоревшей лампочки |
| 1.3. | Ремонт и укрепление входных дверей, запирающихся устройств |
| 1.4. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |
| 2 | Техническое обслуживания общих коммуникаций и технических устройств |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических устройств |
| 2.2. | Замена участков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения |
| 2.3. | Прочистка и промывка лежаков канализации |
| 2.4. | Ревизия задвижек на трубопроводах системы холодного водоснабжения |
| 2.5. | Замена и ремонт выключателей |
| 2.6. | Уплотнение сгонов |
| 2.7. | Устранение течи в трубопроводах |
| 2.8. | Притирка запорной арматуры без снятия с места |
| 2.9. | Прочистка и промывка выпусков канализации |
| 2.10. | Заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках |
| 2.11. | Набивка сальников запорной арматуры с устранением течи |
| 2.12. | Набивка сальников в системах водоснабжения |
| 3 | Подготовка общедомового имущества к сезонной эксплуатации |
| 3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления |
| 3.2. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий |
| 3.3. | Изоляция трубопроводов |
| 3.4. | Утепление водосточных труб, колен и воронок |
| 3.5. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |
| 4 | Ремонт конструктивных элементов |
| 4.1. | Мелкий ремонт приямков |
| 4.2. | Заделка и герметизация швов и стыков |
| 4.3. | Заделка трещин и выбоин в полах в помещениях общего пользования |
| 4.4. | Заделка трещин, отверстий, борозд и гнезд в стенах |
| 4.5. | Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок |
| 4.6. | Заделка паклей щелей в верхней части перегородок |
| 4.7. | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях |
| 4.8. | Заделка борозд в перекрытиях |
| 4.9. | Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия |
| 4.10. | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали |
| 4.11. | Ремонт отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали |
| 4.12. | Ремонт подвесных желобов |
| 4.13. | Ремонт покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из кровельной стали брандбауэров или парапетов |
| 4.15. | Смена обделок примыканий из листовой стали к стенам, дымовым и вытяжным трубам |
| 4.16. | Ремонт водосточных труб путем замены отдельной части трубы |
| 4.17. | Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель |
| 4.18. | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали. Покраска промазанных мест |
| 4.19. | Ремонт оконных переплетов, подоконных досок |
| 4.20. | Смена оконных и дверных петель |
| 4.21. | Укрепление оконных и дверных наличников |
| 4.22. | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами |
| 4.23. | Заделка отверстий при смене отдельных участков труб |
| 4.24. | Покраска окраска стен и потолков |